REALISATION D’UN JEU D’ADRESSE :

« le Tour de France »

| Photo de l’outil | Nom de l’outil | A quoi sert cet outil ? |
| --- | --- | --- |

Outillage nécessaire :

Matériel nécessaire :

| Photo du matériel | Nom | Symbole mécanique ou électrique | Quelle est sa fonction ? (à quoi sert-il ?) |
| --- | --- | --- | --- |

- Réalisation du boîtier :

| Travail à réaliser | visualisation |
| --- | --- |
| 1- Ouvrir le boîtier |  |
| 2- sur le couvercle du dessus, tracer une ligne à 6cm du bord. |  |
| 3- sur cette ligne, tracer un trait à 7cm du bord gauche et un autre à 12 cm |  |
| 4- percer 2 trous de 12mm de diamètre |  |
| 5- Placez les 2 douilles de sécurité sur ce couvercle percé. |  |
| 6- fixez ces 2 douilles en mettant une rondelle conique puis l’écrou. |  |
| 7- prendre un des côtés du boîtier, tracez ses diagonales pour trouver le milieu, et percez un trou de 3mm de diamètre. (ce trou servira à faire sortir le fil de la poignée de jeu) |  |

- Réalisation de la partie électrique :

Schéma électrique à réaliser :

| Travail à réaliser | visualisation |
| --- | --- |
| 1- Etamez toutes les extrémités des fils du connecteur de pile, et du buzzer |  |
| 2- Etamez la cosse à souder |  |
| 3- Soudez la avec le fil rouge du connecteur de pile 9V |  |
| 4- Faites pareil avec le fil noir du connecteur et le noir du buzzer, - Puis avec le fil rouge du buzzer et un morceau de fil souple de 0,75 mm² d’environ 50cm de long. |  |
| 5- Fixez le buzzer au fond du boîtier avec une petite vis. |  |
| 6- faites un nœud sur le fil souple de 0,75mm² et enfilez le dans le côté que vous avez percé à 3mm. |  |
| 7- Branchez la pile et refermez le boîtier |  |

- Réalisation de la poignée de jeu

| Travail à réaliser | visualisation |
| --- | --- |
| 1- coupez 25cm de fil rigide de 2,5mm² |  |
| 2- dénudez 1cm de fil d’un côté et 8cm de l’autre |  |
| 3- Avec un tube, réalisez une boucle sur votre fil rigide |  |
| 4- Etamez l’autre extrémité de votre poignée de jeu et soudez la avec le fil qui sort du boîtier. |  |
| Votre boîtier et sa poignée de jeu sont désormais terminés. |  |

Réalisation de la carte de France

A l’aide de la carte photocopiée au format A3, et d’une pince universelle, pliez la tige de 1m50 en fil rigide de diamètre 4mm

Sur l’image ci-dessous, et en vous aidant des petites cartes de la feuille « Document ressources » suivante, repérez les villes étapes de :

Biarritz, La Rochelle, Brest, Rouen, Calais, Strasbourg, Annecy, Nice, Marseille, Perpignan

Collez des petits morceaux de ruban adhésif à l’emplacement des villes étapes, et commencez à jouer à ce jeu d’adresse et de concentration.

------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENT RESSOURCES

# Text boxes

Carte des régions

Carte des villes